## Slide 1: МБОУ «Цоци-юртовская СШ№1 им.Хамерзаева Х.А.» Получение мыла в школьной лаборатории
Выполнили: учащиеся 9 «в» класса
Мадаева Айшат,
Моллаев Магомед.
Учитель химии: З.А.Юнусова

## Slide 2: Цель нашей работы – получение в лаборатории хозяйственного мыла омылением смеси твердых жиров и изучение его свойств. Задачи: 1. Изучить и проанализировать литературу по истории мыловарения. 2. Изучить технологии получения мыла в лаборатории различными способами. 3. Посмотреть чем отличается мыло полученное в лаборатории от мыло сделанного на производстве. 4. Проверить гипотезу исследования.

## Slide 3
Гипотеза исследования: Если мы изучим различные способы получения мыла, то, возможно, получим хозяйственное мыло, пригодное для использования.

## Slide 4
Проблема: возможно ли в условиях школьной лаборатории получить качественное мыло?
Объектом исследования в нашей работе является процесс получения мыла.

## Slide 5: Методы исследования:
1. Теоретический анализ и синтез изученной литературы.
2. Наблюдение за протеканием химических реакций, лежащих в основе получения мыла.
3. Опытно-экспериментальные:
- приготовление сырья и необходимых реактивов для проведения реакции омыления жиров

## Slide 6: Каждый из нас ежедневно пользуется моющими средствами.
Скорее всего, мыло было открыто по чистой случайности, когда над костром жарили мясо, и жир стекал на золу, обладающую щелочными свойствами.

## Slide 7: Самое раннее письменное упоминание о мыле в европейских странах встречается у римского писателя и ученого Плиния Старшего
В XIII в. на Руси было налажено мыловарение. В XVIII веке стали появляться первые мыловаренные фабрики и на Руси.

## Slide 8: Развитию мыловарения способствовало наличие сырьевых источников. Например, марсельская мыловаренная промышленность, известная с эпохи раннего средневековья, располагала оливковым маслом и содой.

## Slide 9: Каждый из нас ежедневно пользуется моющими средствами. Однако обычные мыла обладают, как известно, рядом существенных недостатков.
В водных растворах они частично гидролизуются с образованием щелочи:
С17Нз5—СООNа + Н—ОН → С17Н35—СООН + NaОН

## Slide 10
Животные
Растительные
(масла)
Жиры
Твёрдые
Жидкие
Твёрдые
Жидкие
Жиры (по применению)
Пищевые
Медицинские
Технические
(по происхождению)
(по агрегатному состоянию)

## Slide 11
Процесс производства мыла состоит из двух стадий: химической и механической.

## Slide 12: «Получение мыла и изучение его свойств»

## Slide 13: Сырьё
Для приготовления мыла нам понадобилось: животный и растительный жир ( эфирное масло виноградные косточки и эфирное апельсиновое масло), едкий натр, раствор соли, вода, спирт. Для придания цвета нами были использованы зеленый, оранжевый и синий красители.

## Slide 14: Оборудование
Колба круглая плоскодонная, химические стаканы,
стеклянная палочка, фарфоровая ложка, фарфоровая ступка, фарфоровая чашечка, цилиндр, формочки для прессования мыла, весы технические электронные

## Slide 15: Ход эксперимента
Для приготовления каждого мыла из 30 г. мыльной основы было использовано около 40 мл воды и 33%-ного едкого натра и эфирные масла. Необходимые вещества были взвешены на электронных весах. Были добавлены для цвета красители: синий, оранжевый, зеленый. Полученное мыло хорошо мылится и пенится.

## Slide 16: Рецептура Проба №1
Приготовление мыла синева цвета
Для приготовления мыла синей окраски надо: 4,5кг мыльной основы; эфирное масло из виноградных косточек- 3 капель; эфирное масло апельсина-10 капель; 3 капли синего красителя; 1 л воды.
Нарезать мыльную основу кубиками. Плавим мыльную основу, добавляем воду, хорошенько перемешивая мыльную основу, чтобы смесь была однородной, затем добавить краситель синевого цвета. После того, как у нас весь раствор окрасился в синий цвет, добавляем 3 капель эфирного масла из виноградных косточек, 10 капель эфирного масла апельсина. Готовую смесь выливаем в формочку, удаляя пузырьки этиловым спиртом. На один день оставляем застывать.

## Slide 17: Рецептура Проба №2 приготовление мыла оранжевого цвета
В фарфоровую чашку или стеклянную емкость помещают 20г. мыльной основы , нагревают до полного расплавления, сильно перемешивая понемногу приливают 10 мл. 33%-ного раствора едкого натра. Смесь перемешивают 10 мин. и варят. Испаряющуюся воду восполняют добавлением кипятка, т.к. мыло легко пригорает, раствор нужно нагревать осторожно при перемешивании. Варят до тех пор, пока при стекании не станет образовываться нить, и мыло не будет застывать в однородную прозрачную массу. Затем добавить 4 капель красителя оранжевого цвета и 5 капель апельсинового масла. Полученную массу вылить в формочку и дать 3 часа остыть.

## Slide 18: Рецептура Проба №3
Приготовление мыла зеленого цвета
Для приготовления мыла зеленой окраски надо: 3,6 кг мыльной основы; эфирное масло из виноградных косточек- 6 капель; эфирное масло апельсина-5 капель; 4 капли зеленого красителя; 1 л воды.
Нарезать мыльную основу кубиками. Плавим мыльную основу, добавляем воду, хорошенько перемешивая мыльную основу, чтобы смесь была однородной, затем добавить краситель зеленого цвета. После того, как у нас весь раствор окрасился в зеленый цвет, добавляем 6 капель эфирного масла из виноградных косточек, 5 капель эфирного масла апельсина. Готовую смесь выливаем в формочку, удаляя пузырьки этиловым спиртом. На один день оставляем застывать.

## Slide 19: Наш результат
После проведенного нами эксперимента, можно сделать следующий вывод: в школьной лаборатории возможно получение качественного мыла , отличающий от производственного содержанием полезных эфирных масел, которые подходят для нормальной и склонной к сухости кожи. Полученное мыло хорошо мылится и пенится.